## Slide 1: ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Tecnologia 4t ESO
Joana Palou Mir

## Slide 2: DEFINICIONS
Electrònica:
Corrent contínu
S’utilitzen semiconductors
Tractar i transmetre informació
Ha permés la miniaturització d’aparells, la programació i automatització del processos i el desenvolupament de tecnologies.
Electricitat:
Corrent altern
Conductors metàl·lics
Es converteix en altres tipus d’energía
Corrent elèctric: flux d’electrons a través d’un material conductor des d’un cos de càrrega negativa a un cos de càrrega possitiva.

## Slide 3: DEFINICIONS
Càrrega (Q):quantitat de càrrega que circula per un circuit. Unitats SI: Coulomb (C).
Intensitat (I): càrrega (Q) que es transportada per unitat de temps. Unitats SI: Amper (A)
Voltatge o tensió (V): treball que s’ha de realitzar per transportar un càrrega possitiva entre dos punts. Unitats SI: Volt (V)
Resistència (R): la oposición al pas de corriente. Unitats SI: Ohm (Ω)
Tipus de corrent:
  Corrent altern: els electrons canvien de sentit (50Hz) i la seva tensió i intensitat varien en funció del temps.
  Corrent contínu: el corrent circula sempre en el mateix sentit amb un voltatge constant.

## Slide 4: LLEI D’OHM

## Slide 5: EXERCICIS:
DEFINEIX:
Electrònica, Tensió, Intensitat, Quantitat de càrrega, Corrent elèctric i resistència.
2. Digues si són certes o falses:
La intensitat de corrent és la quantitat d’electrons que circula per un circuit.
En un circuit electrònic els electrons circulen des de l’ànode del generador de tensió.
La llei d’ohm es pot escriure com I·V=R
El sentit del corrent elèctric és contrari al flux d’electrons.
La càrregues positives atreuen a les càrregues positives, mentre que la càrregues negatives atreuen a les negatives.

## Slide 6: EXERCICIS
3. Calcula la variable que falta fent ús de la llei d’ohm:

## Slide 7: ELEMENTS DELS CIRCUITS ELECTRÒNICS
Generador: transformen qualsevol tipus d’energia en energia elèctrica. Pila, bateries i fonts de corrent alterna.
2. Conductors: fils que connecten els elements del circuits.
3. Elements de control: dirigeixen o interrompen el pas de corrent.
4. Elements de protecció: protegeixen la resta d’elements del circuit de sobrecàrregues o fuites. Fusibles, diferencials i magnetotèrmics.

## Slide 8: ELEMENTS DELS CIRCUITS ELECTRÒNICS
Actius: Diodes i transistors
Passius: resistències i condensadors
5. Receptors: són dispositius que emmagatzemen dissipen o transformen l’energia elèctrica.
Són els elements que produeixen un efecte quan l’energia passa a través d’ells.

## Slide 9: RELÉ
S’utilitza per posar en marxa, aturar o canviar el sentit de gir de motors, llums.
Uneix un circuit electrònic amb un circuit elèctric
Es un tipus d’interruptor que actua per acció d’un corrent elèctric.
El pas de corrent per un electroimant provoca el tancament del circuit.

## Slide 10: RESISTÈNCIES
Elements que dificulten el pas del corrent
S’utilitzen per limitar i regular la quantitat de corrent que circula per un circuit.
Protegeixen elements del circuit pels qual no pot circular una intensitat elevada

## Slide 11: RESISTÈNCIES
Resistències fixes
Tenen un valor nominal i una tolerància.
EXERCISIS
4. Possa-ho en pràctica

## Slide 12: RESISTÈNCIES
Resistències variables o potenciòmetres
El seu valor pot variar de 0 Ω a un valor màxim.
S’utilitza per regular el volum de la radio, la potència del microones,...
Resistències dependents
El valor de la resistència depèn d’algun paràmetre com la temperatura, llum, voltatge, ...
TERMISTORS: la resistència varia amb la temperatura.
PTC (possitive temperature control)
Al augmentar Tª; Ω aumenta
NTC(negative temperature control)
Al augmentar Tª; Ω disminueix
S’utilitzen en geleres, congeladors, planxes, vitroceràmiques...
Fotoresistències LDR(light dependent resistance)
Al augmentar llum; Ω disminueix.
S’utilitza en faroles, cintes transportadores, obrir persianes...

## Slide 13: EXERCICIS
5. Digues de quin colors seran els anells de les resistències següents:
4,7 K Ω ± 10% 160 Ω ± 5% 3,3 M Ω ± 2%
I quin valor nominal i tolerància tendrien les resistències amb els següents anells:
A: vermell-violeta-negre-plata
B: vermell-groc-taronja-or
C: marró-verd-vermell-or
6. Digues si són certes o falses les afirmacions següents:
-La resistència PTC varia només en un interval determinat de temperatures.
-En una resistència NTC, la resistència disminueix al augmentar la temperatura.
-La resistència de una LDR augmenta amb la intensitat lumínica.

## Slide 14
7. En el següent circuit s’utilitza un resistència depenent de la temperatura. De quin tipus?
A una temperatura de 25ºC, la làmpada està encesa. Si la temperatura disminueix, que li passarà a la làmpada?
8. El circuit següent és un detector de lluminositat. Que passa amb la intensitat de la bombeta quan augmenta la intensitat de llum que rep la LDR?
9. Indica quin dels elements estudiats es necessari per:
-Regular el volum d’una cadena de música.
-Baixar les persianes d’una casa en condiciona d’obscuritat.
-Encendre la calefacció si la temperatura està per davall de 17ºC.
-El control de temperatura del forn perquè es mantengui a 200ºC.
-Regular la velocitat de gir de les rodes d’un cotxe teledirigit.
-Automatitzar que les llums d’un cotxe se encenguin en condicions d’obscuritat.

## Slide 15: CONDENSADORS
Està format per dues armadures conductores i un dielèctric aïllant central.
Serveix per emmagatzemar càrregues.

## Slide 16: CONDENSADOR
Quan aplicam tensió a les armadures, no circula corrent (degut al dielèctric) i es produeix una acumulació de càrrega (temps de càrrega).
Si les armadures es connecten externament, es produeix un corrent molt breu (temps de descàrrega).
Controlant el temps de càrrega i descàrrega es poden construir TEMPORITZADORS
t= 5·R·C
On R és la resistència en Ω
C és la capacitat del condensador
t és el temps en segons

## Slide 17: EXERCICIS
10. Calcula la capacitat que té un condensador carregat amb 5·1020 electrons si la seva armadura negativa està sotmesa a 10V.
11. A quin tensió està sotmès un condensador de 5 µF de capacitat que emmagatzema una càrrega de 1,07 µC?
12. El temps que està encès un llum és de 2s. Aquest temps ve controlat per un condensador connectat a una resistència fixa de 200 Ω. Si volem utilitzar el mateix condensador per a que un LED s’il·lumini durant 5 s. Quin valor haurà de tenir la resistència?

## Slide 18: SEMICONDUCTORS
Són materials que en circumstàncies normals no condueixen el corrent elèctric, però que quan augmenta la seva temperatura poden ser conductors.
Elements més comuns:
Són elements que tenen 4 e- de valència (Si (silici) i Ge(germani))
Semiconductors
Només conté un únic tipus d’àtoms
Semiconductors Dopats
El semiconductor es dopa amb un altre element per fer-lo més conductor.

## Slide 19: SEMICONDUCTORS DOPATS
-Tipus P (positiu): es combina amb elements que contenen 3e- de valència generant buits que afavoreixen el moviments dels electrons.
B (Bor), In (indi) i Ga (Gal·li)
-Tipus N (negatiu): es combina amb elements que contenen 5e- de valència. L’excés d’electrons facilita la conducció.
P (fòsfor), Va(Vanadi) i Sb (antimoni)
La conducció es produeix per el moviment dels electrons i dels buits en direccions oposades.

## Slide 20: DIODES
Són dispositius electrònics formats per semiconductors dopats, la meitat de tipus P i l’altre meitat de tipus N. La zona d’unió entre els dos semiconductors s’anomena unió PN.
Poden ser usats com interruptors, rectificadors o filtres.
Els díodes només permeten el pas de corrent en un sentit.

## Slide 21: TIPUS DE DIODES
Diode universal: permet la circulació de corrent en un sentit i ho impedeix en senut oposat.
Hi ha un anell que identifica el càtode (-).
Diodes LED (light emitting díode): només deixem passar corrent en un sentit i ementen llum.
Fotodiodes: la intensitat de corrent que passa varia en funció del llum que reben. S’utilitzen per fabricar sensors de moviment.

## Slide 22: DIODES LED
Funcionen amb polarització directa.
El càtode (-) és la zona plana del caputxó de plàstic o la terminal curt.
L’ànode (+) és el terminal llarg.
Els LEDs NO es poden connectar directament a una pila. S’han d’usar resistències per controlar la intensitat de corrent que passa per ells.
Aplicacions: senyalització d’equips electrònics i il·luminació.
Avantatges: menor consum energètic, temps de vida elevat, funcionen a menys tensió fet que fa que siguin més segurs, no generen calor, multicolors, fàcil instal·lació i encès instantani.

## Slide 23: EXERCICIS
13. Per els circuits següents, indica quines làmpades s’il·luminen i quines no. Dibuixa amb fletxes el flux de corrent:

## Slide 24: EXERCICIS
14. Indica si són certes o falses les afirmacions següents. Corregeix les falses.
Un díode condueix corrent en un únic sentit.
Per a que condueixi el corrent, hem de connectar la zona P al terminal positiu de la pila.
Per a que condueixi hem de connectar el càtode del díode al ànode la bateria.
Un díode universal permet el pas de corrent quan està polaritzat inversament.
15. En els següents circuits, al pressionar el polsador:
-En quin s’il·luminaran els dos LEDs? Com estan polaritzats els LEDs en el circuit?
-Hi ha algun muntatge en el que només s’il·lumini un LED? Quin LED s’il·lumina?

## Slide 25: EXERCICIS
16. Digues si són certes o falses les afirmacions següents. Corregeix les falses:
Un díode està format per la unió de dos semiconductors extrínsecs.
Els semiconductors de tipus P estan dopats amb elements que contenen 3 e- de valència.
En polarització directa, la corrent no circula per el díode.
El díode es pot utilitzar com un interruptor d’un circuit.
En la polarització inversa de la unió NP, el terminal de la zona N es connecta al càtode de la font de tensió-
Els semiconductors de tipus P estan dopats amb elements amb tres electrons de valència.
Un LED condueix el corrent quan connectam l’ànode i el càtode als bornes positiu i negatiu de la pila respectivament.

## Slide 26: EXERCICIS
17. Indica dels circuits següents quines bombetes (L) i quins LED s'il·luminaran quan polsem el polsador.

## Slide 27: TRANSISTORS
Són dispositius semiconductors que poden actuar com a díodes, deixant passar corrent en un sentit i no amb l’altre. A més però, poden decidir si la corrent ha de passar o no i amb quina intensitat.
Els transistors bipolars (BJT) estan formats per la unió de tres semiconductors de forma alterna P i N formant PNP i NPN.
Cada zona semiconductora està unida a un terminal:
E=emissor
B=base
C= colector
És el component electrònic més important i més usat.

## Slide 28: TRANSISTORS
Els electrons circulen entre l’emissor i el col·lector i és el corrent de la base la que regula la circulació.
Una petita intensitat a B es tradueix a un augment del corrent que circula entre E i C.
Aplicacions:
-Amplificadors: una petita intensitat a la base dona com a resultat una intensitat major al col·lector.
-Interruptors: no circula corrent fins que IB≠0

## Slide 29: EXERCICIS
18. Per cada circuit digues si les bombetes estaran enceses o apagades. Raona la teva resposta.

## Slide 30: EXERCICIS
19. Digues si són certes o falses les afirmacions següents. Corregeix les falses.
Els transistors estan formats per la unió de dos materials semiconductors.
El transistor compleix que:
El funcionament d’un transistor ve donat per la intensitat de corrent de l’emissor.
Un transistor es comporta com un interruptor controlat per un corrent elèctric.

## Slide 31: SENSORS DE LLUM
Cuando está oscuro la resistencia es altísima y la corriente se ve obligada a entrar en la base, encendiendo la farola (Correcto)
Cuando está oscuro la resistencia es altísima y no deja pasar corriente a la base y la farola está apagada (absurdo).

## Slide 32: SENSORS DE TEMPERATURA
CALEFACCIÓ
Al bajar la temperatura la resistencia es altísima y la corriente se ve obligada a entrar en la base, conectando el relé y la calefacción
VENTILACIÓ
Al subir la temperatura la NTC tiene muy poca resistencia y deja pasar corriente a la base, conectando el ventilador.

## Slide 33: ALARMA
ALARMA D’INCENDI ALARMA DE ROBATORI